## Slide 1: Karcinóm prsníka: protokol plánovania rádioterapie (Breast Cancer Radiotherapy Protocol)
Pobijaková Margita, Šćepanović Danijela, Masaryková Andrea
NOÚ, Bratislava, Slovakia
TCP Project - IAEA

## Slide 2: Indikácia RT
Pooperačná rádioterapia po BCS (lumpektomia, tumorektomia)
Skoré štádium karcinómu prsníka alebo DCIS
Ožarovanie iba prsníka + boost na lôžko tumoru

## Slide 3: Príprava RT
Zobrazenie: CT bez kontrastu, 3 mm hrúbka rezov
Poloha: supinačná, ruky nad hlavou, použité imobilizačné pomôcky (wing step, breast board …) a podložka pod kolená
Kontrastné značky: okolo prsníka, jazva, laterálne referenčné body (CT plánovanie)

## Slide 5: Preskripcia dávky
Celý prsník – 50 Gy, frakcionácia 2Gy/fr, 5 frakcií týždenne
Možné hypofrakcionačné režimy (40 Gy/2,67/d; 42,5 Gy/2,5/Gy/d)
Boost – 10-16 Gy, 2Gy/frakciu, 5 frakcií týždenne

## Slide 6: Kontúrovanie prsníka
GTV – nie
CTV – kraniálny okraj – kaudálny okraj sternoklavikulárneho skĺbenia
- kaudálny okraj- inframamárny sulcus
- laterálny okraj – typicky stredná axilárna línia, mimo m.latissimus dorsi
- mediálny okraj- maximálne k ipsilaterálnemu okraju sterna
- ventrálny okraj – 5 mm pod kožu
- dorzálny okraj – m.pectoralis major

## Slide 7: Kontúrovanie prsníka
PTV – 10 mm lem kraniokaudálne, v ostatných smeroch 5 mm
– upraviť PTV aby nešiel mimo obrysu tela (PTV-eval – kvôli dozimetrii)

## Slide 8
Marsh R, 2013 - Contouring for Modern Breast Cancer Treatment.

## Slide 26: Indikácia boostu
Vek < 40 a/alebo premenopauza
High grade histológia
Tesné okraje (< 2 mm)
Triple negatívny subtyp
Her2+ subtyp
T2-T3 veľkosť tumoru
Extenzívna LVI alebo PNI alebo EIC

## Slide 27: Kontúrovanie boostu
GTV - nie
CTV – seróm (kavita)+ klipy + 10 mm lem
PTV – 10 mm lem okolo CTV kraniokaudálne, inak 5 mm v ostatných smeroch – minimálne 5 mm pod kožu
- po m.pectoralis, príp.m.serratus ant.

## Slide 28
Breast Cancer Atlas for Radiation Therapy Planning:
Consensus Definitions (RTOG)

## Slide 29: OAR
Srdce: začína hneď pod ľavou pulmonárnou artériou po hornú líniu ľavého hepatálneho laloka
ipsilaterálne pľúca: celé ipsilaterálne pľúca (kraniálne-línia cez zadný oblúk prvého rebra, kaudálne – diafragma)
Kontralaterálny prsník – okraje definované ako CTV ožarovaného prsníka

## Slide 35: Dose constraints
srdce – V10 < 33%
V20 < 10%
V40 < 3%
Ipsilaterálne pľúca – V20 ≤ 10%
Kontralaterálny prsník – vyhnúť sa kontralaterálnemu prsníku. Mediálny okraj CTV (ožarovaný prsník) by nemal prechádzať stredovou líniou tela.

## Slide 36: Plánovanie
3D konformné plánovanie
Dozimetria:
optimálne V95 >95%, určite V95 >90%
V 105% < 7%
Dmax < 110%