## Slide 1: Karcinóm prostaty: protokol plánovania rádioterapie Prostate cancer: radiotherapy protocol
Pavol Dubinský

## Slide 2: Protocol for radiotherapy planning of prostate cancer - draft
Risk group | Dose | GTV | CTV | PTV
low | 70 Gy | prostate | none | 10 mm, 8 mm to rectum
intermediate | 74 Gy | prostate | + 3 mm and 1 cm of seminal vesicles | 10 mm, 7 mm to rectum
high | 74 Gy | prostate | + 3 mm and 2 cm of seminal vesicles | 10 mm, 7 mm to rectum
Indication: primary radiotherapy of localised or locally advanced prostate cancer, irradiation of prostate only
Imaging: CT scan without contrast, 3 mm slice thickness
Positioning: supine, arms on chest, knee and ankle support cushions
Marking: reference points or isocenter in case of V-sim
Dose prescription and delineation:
Organs at risk:
rectum - from bottom of ischial bones to sigmoid, watch rectum diameter at the level of bladder neck - maximum 4,5 cm
bladder - whole bladder
hip joints
Dose constraints:
bladder - no hot spots
rectum - V70 < 20%, V50 < 50%
femoral heads - V50 < 5%
Planning: 3D conformal (at least 5 fields) or IMRT
Dosimetry: 95% of PTV covered by ≥ 95% of prescribed dose, avoid dose > 107%
of the PTV prescribed dose to more than 2% of patient body volume

## Slide 3: Protocol for radiotherapy planning of prostate cancer - draft
Indication: primary radiotherapy of localised or locally advanced prostate cancer, irradiation of prostate only
Imaging: CT scan without contrast, 3 mm slice thickness
Positioning: supine, arms on chest, knee and ankle support cushions
Marking: reference points or isocenter in case of V-sim

## Slide 4: Protocol for radiotherapy planning of prostate cancer
Risk group | Dose | GTV | CTV | PTV
low | 70 Gy | prostate | none | 10 mm, 8 mm to rectum
intermediate | 74 Gy | prostate | + 3 mm and 1 cm of seminal vesicles | 10 mm, 7 mm to rectum
high | 74 Gy | prostate | + 3 mm and 2 cm of seminal vesicles | 10 mm, 7 mm to rectum
Notes: <number>

## Slide 5: Ohraničenie cieľových objemov
GTV
  CT/MR lokalizácia
  apex, báza, rozhranie prostata/rektum
  časovanie plánovania
CTV
  okraj
  semenné mechúriky
  lymfatické uzliny
  pooperačná rádioterapia
PTV
OaR

## Slide 6: CT zobrazenie
poloha:
  poloha na chrbte
  ruky na prsiach
  podložka pod hlavou
  podložka pod kolenom
  fixácia členkov
komfortne naplnený mechúr
vyprázdnený konečník
diétny režim proti nafukovaniu

## Slide 7: CT zobrazenie
označenie referenčných bodov
bez kontrastu
kvalitná akvizícia
3 mm CT rezy
L4/L5 - pod sedacie kosti

## Slide 8: Náplň rekta: limit AP v oblasti krčka mechúra: 4,5 cm
prijateľné
neprijateľné

## Slide 9: GTV
GTV = celá prostata
kritické oblasti:
  apex
  báza
  rozhranie konečníka/anusu a prostaty
pre lepšiu orientáciu:
  MR/CT fúzia
  i.v. kontrast

## Slide 10: Apex – lokalizácia GUD
m. levator ani
apex
1-1,5 cm

## Slide 11: Apex – lokalizácia GUD: lokalizácia zobrazenia na axiálnych CT rezoch si vyžaduje najviac skúseností: bulbus penis – GUD - apex
iafragma
mechúr
semenné mechúriky
m. obturatorius internus
m. levator ani
os pubis
bulbus penis

## Slide 12
3D plánovanie rádioterapie: GTV – lokalizácia apexu prostaty
www.prostadoodle.com

## Slide 13: Báza: MR – CT simulácia
MR
CT

## Slide 14: Určenie bázy – kontrola v sagitálnom a transverzálnom reze

## Slide 15: Rozhranie rektum/anus - prostata

## Slide 16: Rozhranie rektum/anus - prostata

## Slide 17: CTV – lem okolo prostaty
nízke riziko: malá pravdepodobnosť extrakapsulárneho rastu: bez CTV okraja
stredné riziko a vysoké riziko: významná pravdepodobnosť: CTV okraj

## Slide 18
Extraprostatické šírenie - ECE
Vzdialenosť radiálneho šírenia pri ECE v mm (Davis, BJCancer 1999, 85, 2630)
Mayo Clinic
105/376 ECE
medián PSA 11,8

## Slide 19: CT/MR lokalizácia prostaty
CTV

## Slide 20
CT/MR lokalizácia prostaty
MRI + 5mm = CT + 3mm

## Slide 21: CTV okraj
CT zobrazenie + 3 mm (pri strednom a vysokom riziku)
izotropická expanzia
okraj nezasahuje do rekta a kostí
pozor na oblasť neurovaskulárneho zväzku – najčastejšie miesto ECE

## Slide 22: CTV okraj

## Slide 23: Infiltrácia semenných mechúrikov - SVI
malá pravdepodobnosť pri nízkom riziku
významná pri strednom a vysokom riziku

## Slide 24: MR zobrazenie – lokalizácia bázy semenných mechúrikov
prechodná zóna
mechúr
semenné mechúriky
periférna zóna

## Slide 25: SVI

## Slide 26: Vzťah medzi rektálnymi komplikáciami a objemom ožiarených semenných mechúrikov
Vineberg, ASTRO, 2002

## Slide 27: PTV
prostata je pohyblivý orgán
závisí od protokolu
ideálne je denné sledovanie pomocou intraprostatických markerov a ešte lepšie stopovanie v reálnom čase
aj pri IGRT protokole musí okraj zostať aspoň 7 mm
možný anizotropický okraj

## Slide 28
OaR - rektum
rektum
mechúr

## Slide 30: Protocol for radiotherapy planning of prostate cancer
Organs at risk:
rectum - from bottom of ischial bones to sigmoid, watch rectum diameter at the level of bladder neck - maximum 4,5 cm
bladder - whole bladder
hip joints
Dose constraints:
bladder - no hot spots
rectum - V70 < 20%, V50 < 50%
femoral heads - V50 < 5%
Planning: 3D conformal (at least 5 fields) or IMRT

## Slide 31: Dozimetria
Dosimetry: 95% of PTV covered by ≥ 95% of prescribed dose, avoid dose > 107% of the PTV prescribed dose to more than 2% of patient body volume