## Slide 1: NOVÉ ASPEKTY PRI ZABEZPEČOVANÍ A KONTROLE KVALITY LEKÁRSKYCH URÝCHĽOVAČOV
Nikodemová D.1), Marko P. 2) ,Fülop M. 1)
1) Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
2) Onkologické Oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín

## Slide 2: ÚVOD
Podľa posledných odhadov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), sa na svete v roku 2015 očakáva približne 15 miliónov nových prípadov rakoviny. Na Slovensku pribúda ročne asi 22.000 nových prípadov Ca.
Približne polovica všetkých pacientov podstupuje rádioterapiu, a to buď ako súčasť svojho primárneho ošetrenia alebo v súvislosti s recidívou, resp. paliatívnou liečbou.
Rádioterapia ako multidisciplinárna liečebná disciplína, používa pre poskytovanie liečby komplexné a stále sofistikovanejšie zariadenia a zdroje žiarenia .Z tohto dôvodu je okrem klinických aspektov potrebné rovnakou mierou rozvíjať postupy týkajúce sa fyzikálnych a technických aspektov liečby pacientov, ktoré musia byť podrobené dôkladnej kontrole a plánovaniu, aby bola zabezpečená vysoká kvalita, životne dôležitá pre dosiahnutie účinnej liečby, s prihliadnutím na radiačnú ochranu pacientov i personálu.

## Slide 3: PREHLAD ZMIEN QA ,QC, V MEDZINÁRODNÝCH ODPORÚČANIACH
Rozvoj modernej prístrojovej techniky poskytuje nové liečebné možnosti len vtedy, keď sa dosiahne vysoký stupeň presnosti a spoľahlivosti
Nutnosť systematického a jednotného prístupu pre kontrolu aplikácie vysokej kuratívnej dávky postihnutej oblasti, pri súčasnom znížení dávky do okolitého zdravého tkaniva, vyžaduje dôsledné zavedenie a dodržiavanie QA a QC, vo všetkých aspektoch rádioterapie (od diagnostiky cez liečbu až k postiradiačnému sledovaniu)
V súlade s celosvetovým trendom bola aj na Slovensku prijatá legislatíva pre ochranu zdravia personálu i pacientov pri lekárskom ožiarení(NV č.340/2006), v ktorej je zakotvený nový prístup k zabezpečeniu kvality, optimalizácii ožiarenia, ale aj ku kontrole dodržiavania zásad indikácie liečebných postupov a s nimi súvisiacich programov zabezpečenia kvality.
Simultánne s legislatívnym zabezpečením požiadaviek na QA vznikla Komisia
MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, v rámci ktorej boli
vypracované jednotné Odborné usmernenia pre zabezpečenie kvality a
funkčnosti prístrojov pre radiačnú onkológiu (vestník MZSR Č.32-60/2010)

## Slide 4: ODPORÚČANIA pre QA v SR (2010)
Zásluhou kolektívu nadšencov- odborníkov v RO boli vytvorené štandardné postupy pre:
lineárne urýchľovače, röntgenové simulátory, röntgenové terapeutické prístroje,rádionuklidové ožarovače,
ožarovacie prístroje pre brachyterapiu a plánovacie systémy pre rádioterapiu
Súčasne s prípravou týchto Odporúčaní a s využitím podkladov z
MAAE boli realizované nezávislé dozimetrické audity kvality.
Výsledky korešpondenčného auditu pre kobaltové ožarovače ,
a pilotný projekt auditov na lineárnych urýchľovačov jednoznačne
preukázali stále lepšie výsledky ako v predchádzajúcich rokoch a
ich prínos pre zabezpečenie a kontrolu kvality je evidentný, keďže
pomáha pri zjednotení postupov pri kontrole kvality a ak má slúžiť ako podklad pre štandardizáciu a výkon štátneho dozoru, musí byť nezávislou previerkou, uskutočnenou odborníkmi s dostatočnou erudíciou aj v radiačnej ochrane.

## Slide 5: ZAVÁDZANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A ZMENY V RO
Zabezpečenie kvality nových ožarovacích techník, ktoré sú dnes
bežne využívané na Slovensku, a to najmä
liečba s modulovaním intenzity žiarenia, si jednoznačne vyžaduje
nové nástroje :
- na geometrickú presnosť;
-na presnosť rozloženia dávky
- na portálové zobrazenie presnosti polohy pacienta.
Aj v tomto prípade sa naliehavo a v súlade s legislatívou očakáva nezávislé preverenie tak dozimetrických parametrov (AD v PTV, AD v kritických orgánoch, fluenčné mapy ap.), ako aj výsledok a stupeň predpokladanej optimalizácie ožiarenia.
Napriek pripravenosti Komisie, využiť poznatky z procesu optimalizácie získané v dizertačnej práci Ing. Marka, je veľmi ťažké získať podporu
na túto činnosť.

## Slide 6: NOVÉ ODPORÚČANIA ICRP 103/2007
Najnovšie odporúčanie: ICRP Publication 103 (2007), nové Základné štandardy RO vydané MAAE a platné od novembra 2013, ako aj Direktíva EU, vydaná v januári 2014, prinášajú zmeny, ktoré sa dotýkajú aj RO:
  Zohľadnenie rizikových faktorov obmedzenia kvality života z údajov o incidencii nádorových ochorení
  Zníženie koeficientu celkového rizika úmrtia z 7,3%/Sv na 5,7%/Sv a pre incidenciu používať 4%/Sv
  Zvýšenie citlivosti na žiarenie u pracovníkov vo vekovej skupine (20-50) rokov
  Vyššie absolútne riziko pre vznik solídnych nádorov u žien v porovnaní s mužmi (až 40%)
  Aktualizácia radiačných a váhových faktorov pre výpočet Eeff
  Usmerňovanie ožiarenia pacientov s využitím optimalizácie, QA a QC a povinnosť zavedenia pravidelných interných a externých klinických auditov na národnej úrovni

## Slide 7
D/base
- levels
- trends
ICRP
- Protection philosophy
- Principles and units
Effects
Risks
FAO/WHO
Codex Alimentarius Commission.
(food contamination guides)
UN transport regulations
for radioactive material
Implemented by Member States
UNSCEAR
- Scientific basis
Recommendations
IAEA.
Safety standards
Protection programmes
,

## Slide 8: KLINICKÝ AUDIT AKO PROSTRIEDOK KONTINUÁLNEHO ZLEPŠOVANIA KVALITY
Direktíva EU (o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany osôb pri lekárskom ožiarení“), v článku 8.4 uváza:
„Významnou súčasťou programov QA v RO je klinický audit, definovaný ako: systematické preverovanie alebo hodnotenie lekárskych rádiologických postupov, s cieľom zlepšiť kvalitu a výsledky starostlivosti o pacienta, pričom sa rádiologické činnosti, postupy a výsledky porovnávajú so schválenými štandardnými postupmi pre správnu klinickú prax, upravujú a aplikujú sa nové štandardy, ak je to potrebné“. Na národnej úrovni by mali byť vytvorené podmienky pre realizáciu klinických auditov.
Implementácia klinického auditu do praxe rádiologických pracovísk:
umožňuje skvalitniť praktickú činnosť,
pomáha motivovať pracovníkov k zvyšovaniu kvality,
prispieva k zlepšovaniu lokálnych štandardov a dodržiavaniu národných štandardov,
zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými inštitúciami,
posilní organizáciu a zabezpečenie klinických služieb,
zvýši profesionálnu úroveň výučby a tréningu.

## Slide 9: EUROPEAN COMMISSION GUIDELINES ON CLINICAL AUDIT FOR MEDICAL RADIOLOGICAL PRACTICES (159/2008

## Slide 10: VÝCHOVA A TRÉNING (ICRP)
Dávam do pozornosti 2 dokumenty
Radiological Protection Education and Training for Healthcare Staff and Students (www.icrp.org/draft education.asp)
Draft report: Accidental exposures in modern radiotherapy
(www.icrp.org/draft education.asp)

## Slide 11: Závery
Vypracovať odporúčanie štandardnej metódy jednotného využívania IMRT v radiačnej onkológii na Slovensku
Pripraviť požiadavky na zabezpečenie a kontrolu kvality pre IMRT, vrátane metodických postupov pre overenie jednotlivých parametrov tohto liečebného postupu v klinickej praxi RO

## Slide 12
ZOHĹADNENIE PRÍSPEVKU NEUTRÓNOVÉHO ŽIARENIA PRI LIEČBE LIN. URÝCHĽOVAČMI Pri rádioterapii lineárnymi urýchľovačmi elektrónov s energiou nad 10 MeV je v miestnosti urýchľovača zmiešané pole rozptýleného brzdného žiarenia a neutrónov, ktoré vznikajú pri (x,n) reakcii v tele pacienta.
V porovnaní s fotónmi, tieto neutróny majú viac ako desaťnásobne vyššiu relatívnu biologickú účinnosť a navyše aj vyššiu prenikavosť cez ochranné tienenia prenikavou radiáciou.
Preto pri zabezpečení radiačnej ochrany pacientov a personálu rádioteraputických zariadení s lineárnymi urýchľovačmi je potrebné radiačné polia neutrónov zohľadňovať.

## Slide 13
Výsledky merania dávkového ekvivalentu neutrónov vo fantóme trupu ľudského tela ožiareného zväzkom fotónov lineárneho urýchľovača poukazujú na prekročenie limitu radiačnej ochrany únikového žiarenia 0,1% dávky v izocentre
Vzdialenosť od izocentra [cm]
Nežiaduce ožiarenie pacienta neutrónmi pri rádioterapii lineárnymi urýchľovačmi

## Slide 14
V ožarovni pacientov je radiačne pole neutrónov významné v porovnaní poľom gama žiarenia. Preto pri mapovaní dávkového ekvivalentu gama žiarenia v okolí pacienta je potrebné použiť gama dozimetre, ktoré nie sú citlivé k neutrónom. Teda napríklad gama dávku je vhodné merať TLD700 a nie klasickým TLD100.
Ochranné tienenie lineárneho urýchľovača elektrónov musí zabezpečiť ochranu pred:
primárnym zväzkom fotónového žiarenia a priamymi neutrónom,
x-žiarením a neutrónmi unikajúcim z ožarovacej hlavice
gama žiarením a neutrónmi rozptýlenými pacientom

## Slide 15
V ožarovni pacientov je radiačne pole neutrónov významné v porovnaní poľom gama žiarenia. Preto pri mapovaní dávkového ekvivalentu gama žiarenia v okolí pacienta je potrebné použiť gama dozimetre, ktoré nie sú citlivé k neutrónom. Teda napríklad gama dávku je vhodné merať TLD700 a nie klasickým TLD100.
Ochranné tienenie lineárneho urýchľovača elektrónov musí zabezpečiť ochranu pred:
primárnym zväzkom fotónového žiarenia a priamymi neutrónom,
x-žiarením a neutrónmi unikajúcim z ožarovacej hlavice
gama žiarením a neutrónmi rozptýlenými pacientom

## Slide 16
Monitorovanie okamžitých a dlhodobých polí gama žiarenia a neutrónov v pozíciách 1 až 5

## Slide 17
MERANIE OPERATÍVNYMI MONITORMI NEUTRÓNOV
A GAMA ŽIARENIA
Popis a číslo miesta merania | Gama dozimeter FH40G-L10 [mSv/h] | Neutrónový dozimeter NM2B [mSv/h]
Pri uzávere dverí do ožarovne, miesto č.1 | 13/57 | 
Pred dvermi vstupu do ožarovne, miesto č.2 | 33/106MU | 0, 1/106MU
 | 46/103MU | 0,19/103MU
Pred dvermi z ožarovne, miesto č.3 |  | 107/164MU
Nad ústim kanála z ožarovne, miesto č.5 |  | 0,25/120MU
V mieste č.3 je významné pole radiácie neutrónov, preto dvere do labyrintu musia byť vyrobené z materiálu tieniaceho najmä neutróny.
V miestnosti riadenia a kontroly ožarovania je dávkový ekvivalent od neutrónov významne nižšia ako od gama žiarenia gama, preto pri monitorovaní osobných dávok personálu stačí monitorovať iba gama dávky.

## Slide 18
Ďakujem za pozornosť
Notes: <number>