## Slide 1: Meranie ionizujúceho žiarenia v lietadle na trase Bratislava - Trapani
FNsP F.D.Roosevelta v BB
Ing. Pavol Laurenčík

## Slide 2: Úvod:
Pôvod ionizujúceho žiarenia:
známy len vyše 100 rokov
z galaktických oblastí, zdrojom sú supernovy
z mimogalaktických oblastí, zdrojom sú kvazary a aktívne jadrá galaxií
zo slnka (Nízkoenergetické častice 109 až 1010 eV)
(Kozmické žiarenie -je prúd vysoko-energetických častíc, ktoré vnikajú do zemskej atmosféry z kozmického priestoru)

## Slide 4: Kozmické žiarenie:
primárne <> sekundárne
široké spektrum energií a častíc
Zemské magnetické pole sústreďuje častice okolo magnetických pólov a do pásiem žiarenia. Intenzita kozmického žiarenia sa mení so zemepisnou šírkou, preto na rovníku má kozmické žiarenie najmenšiu intenzitu a v okolí pólov najväčšiu.
Zdroj: WIKIPÉDIA http://sk.wikipedia.org/wiki/Kozmick%C3%A9_%C5%BEiarenie

## Slide 6: Parametre letu:
Bratislava –letisko -133 m.n.m. - N48°10’
Trapani –letisko -5 m.n.m. – N37°55’
Približná max. letová hladina 10 000 m.n.m

## Slide 7: Čím som meral:
45 keV – 1,3MeV
Priestorovo ekvivalentná dávka H(10)
10nSv/h – 100mSv/h

## Slide 8: Trasa BTS-TPS
Bratislava
Trapani
Rím
Ancona

## Slide 9: Priebeh dávkového príkonu počas letu

## Slide 10: TRASA TPS-BTS
Trapani
Bratislava
Pescara

## Slide 11: Priebeh dávkového príkonu počas letu

## Slide 12: Záver:
celková dávka získaná počas tejto cesty tam a späť bola 8,25 µSv
priemerná nameraná hodnota príkonu v najvyššej letovej hladine bola 3,5 µSv/h (výrazne kolísala)

## Slide 13: Veľmi zjednodušené prirovnania: (PRE PREDSTAVU)!!!
Dávkový príkon je desiatky násobkov krát vyšší ako tu na zemi. (0,1 vs. 3,5 µSv/h)
Za dve hodiny v najvyššej fáze tohto letu som získal toľko dávky ako za dva dni tu na zemi.

## Slide 14: Literatúra:
SK - Zaťaženie organizmu žiarením pri diaľkových letoch
Uvádza priemernú hodnotu 5 µSv/h vo výške 10 000 m.n.m.
http://primar.sme.sk/c/4117155/zatazenie-organizmu-ziarenim-pri-dialkovych-letoch.html
EN - Radiation and Air Carrier Crew Members
Uvádza priemernú hodnotu 5 µSv/h vo výške 10 500 m.n.m ale nad pólmi až 10 µSv/h
http://www.unitedafa.org/safety/health/cosmic/default.aspx

## Slide 15: Ďakujem za pozornosť a prajem šťastnú cestu !