## Slide 1: STEREOTAXIA - “odhalenie záhad“ v jej rádiobiologických účinkoch a ich predikcia modelom “LQ-L“
Matula P., Končik J., Jasenčak M.
Notes: <number>

## Slide 2: Úvod
Hypofrakcionácia bola (aj je) roky „tabuizovaná“ (Coutard 1932) Konvenciou bola (aj je) denná frakcionácia (CF)
Pokusy založené na hypoF sa však stali úspešné :
Leksell 1951 (gamma knife), Brachy Stockholm 1951-70
1975 R.Withers definoval „4R“
Re-oxygenácia, Re-paracia Re-distribúcia, Re-populácia
1980 R.Barendsen , J.Fowler – LQ model „4R“+ „2R“ - - Radiosensitivita , Radiation volume
SRS – stereo-radio-surgery na LÚ ( 1F ) OÚSA Bratislava
SBRT- stereo-body-radiotherapy (3-8 F) – 6 r. vo VOÚ a.s.

## Slide 3: Úvod
Klinické výsledky SRS/SBRT demonštrovali výrazné zlepšenie LC z pôvodných 20 -30 % na
* 80% LC u mozgových MTS !
* 90 % LC u spinálnych lézii !
Záver :
Pokročilé (konformné) technológie vyvrátili pretrvávajúce falošné paradigma o nevhodnosti hypofrakcionácie (z r. 1932)

## Slide 4: Ktoré fyzikálne faktory ovplyvňujú úspešnosť HypoF a SRS/SBRT ?
  Zavedenie zobrazovacích techník CT, MR, PET pre stanovenie CTV a OaR
  „Komformnosť“ožrovacích techník v SRS/SBRT
    poskytujúca optimálne fyzikálno-technické podmienky pre zvýšenie terapeutického pomeru TR - v šetrení OaR
    DVH ako súčasť optimalizácie plánov

## Slide 5: Overall message
„In spite of advanced technology
„golden tool" of good radiotherapy
still remains - radiobiology!
Prof. J. Overgaard
ESMO/ECCO/ESTRO Congress
Stockholm 2011

## Slide 6: Ciele príspevku: Zodpovedať otázky a navrhnúť riešenia
1. Ako fungujú procesy “4R+2R“ pri SRT/SBRT?
2. Ktoré ďalšie „nové“ procesy v SRS/SBRT
ovplyvňujú ich úspešnosť?
3. Nakoľko (a kedy) je „validný/aplikovateľný“
LQ – model pri výpočte BED v SRS a SBRT?
4. Popis modifikovaného modelu “LQ – L“
5. Demonštrácia TCP/NTCP na príkladoch

## Slide 7: „4R“ v EBRT vs. SRS a SBRT
Modalita | Reoxygenácia | Reparácia | Redistribúcia | Repopulácia
EBRT | áno | áno | áno | áno
SRS | absentuje - pre deštrukciu ciev tumoru! | áno | Nie | nie krátky T
SBRT | áno | áno | áno | nie T<=14-21dní

## Slide 8: „Nový“ fenomén pri SRS
Pri HyF s dávkou > 10 Gy/fr dochádza k signifikantnému poškodeniu ciev Tu až k deštrukcii cievneho systému v zásobovaní, ktoré vedie:
  zamedzeniu reoxygenácie (hypoxické bunky) a následne k nepriamej smrti Tu-buniek
  proces pri SRS nahrádza chirurgickú abláciu Tu

## Slide 9: Lineárno – kvadratický model Biologicky efektívna dávka-BED
Biologically effective dose
Total dose
Relative effectiveness

## Slide 10: Prečo klasický LQ model zlyháva pri vysokých dávkach na frakciu?
Experimentálne dáta i klinické výstupy pri režimoch SRT /SBRT pri dávke > 6 Gy / frakciu odhalili nesúlad s vypočítanými BED a NTCP podľa LQ modelu !!!

## Slide 11: SF (exper.dáta) versus LQ model
Krivky prežívajúcej frakcie SF pri vyšších dávkach na frakciu prechádzajú do lineárnej závislosti
Dôsledok:
BED a NTCP predikujú vyššiu pravdepodobnosť komplikácií, než boli klinicky pozorované

## Slide 12: Grafická prezentácia SF
experiment

## Slide 13: Návrhy na riešenie – modifikácia modelu LQ na LQ-L
M. Guerrero , X.Li (2004)
Park C. (2008)
Astrahan M. (2008)

## Slide 14: SF v LQ-L modeli ( 3 komponenty)

## Slide 15
Algoritmus LQ-L modelu v BED

## Slide 16: Zhoda LQ-L modelu s experimentom
Chinese Hamster cells
  Experimentálne výsledky pomerne presne fitujú krivku SF (LQ i LQ-L modelu) do dávky 6 Gy frakciu
  Pri vyšších hodnotách dávky na frakciu „nastupuje“ 3. komponenta LQ-L modelu a dáva výsledky do súladu s pozorovaním

## Slide 17: Najfrekventovanejší vzorec EQD2 = NTD ale nepostačujúci !

## Slide 18: Záhady vývoja BED=F(Nfrakcii) (acute vs late reactions)
Late
Acute

## Slide 19: Vývoj BED ako F(Nfrakcii) u tumorov & skorých reakcií
Late
Tumor & skore reakcie
Late BED = konštanta= 100 Gy3

## Slide 20: Vývoj BED=F(Nfrakcii) u late effects pri konštantnej BED =72Gy10
Late
Acute
Acute BED = konštanta = 72Gy10

## Slide 21: Testovanie modelu LQ-L
Algoritmy modifikovaného modelu boli testované na odporúčaných limitoch
  z prác:
  - R.Timmermann et al.: Seminars in Radiation Oncology Oct. 2008
- Grimm et.al : Report AAMP IJROBP 2010
  - QUANTEC

## Slide 22
VXGy

## Slide 23
Tabuľky – tabuľky - bez hlbšej analýzy !?

## Slide 24: Čo vymysleli košickí fyzici ? Regresná analýza z dat o SBRT Miecha Srdce Cievy
Predchádzajúci príspevok : jasenčak, matula, vojtek

## Slide 25: Čo na to BioGray ? Limitné dávky/fx v SRS/SBRT pre srdce vypočítané v BioGray

## Slide 26: BED pre Tu ako F(Nfx.)

## Slide 27: NTD pre OaR (srdce) ako F(Nfr.)

## Slide 28: 1.casus SBRT (VOÚ) 3F/12,5 Gy

## Slide 29: CDVH pre SBRT 3F/ 12,5 Gy (65% PTV; 57,7Gy v izocentre, NSCLC I.)
Rebrá
Srdce
CTV
Pľúca
PTV

## Slide 30
LQ –model LQ-L model
Rebrá
Srdce
Pľúca
Rebrá 74 %
Srdce 34 %
Rebrá 48 %

## Slide 32: Výsledky OS a LRC v súbore 27 pct. SBRT vo VOÚ a.s.

## Slide 33: Povzbudivá informácia : Výsledky LC v SBRT vo VOÚ a.s. !!!

## Slide 34: Závery
1. Sme svedkami renesancie hypoF
2. Rozvoj SRS a SBRT vyžaduje zahrnutie ich odlišných rádiobiologických účinkov (model LQ-L)
3. LQ-L model pre hypoF spresňuje výpočty BED a NTCP pri dávke  6Gy / frakciu (.
4. Dopad na NTCP sa prejavuje
  významne až pri počte frakcií  5
  nevýznamne pri počte  8frakcií
5. Rádiobiologické modelovanie v SRS/SBRT
- predstavuje kvalitatívny posun v programe QA
- vytvára priestor pre kvalifikovaný/translačný výskum

## Slide 35: Závery -pokračovanie
Optimalizácia ožrovacieho plánu pomocou odporúčaných hodnôt Dmax, Dmean,VGy pri nekonvenčnej frakcionácii nesie so sebou vysoké riziko nepresnosti odhadu NTCP
Pri využití potenciálu rádiobiologických modelov TCP/NTCP na podklade individuálnych DVH presnosť predikcie TCP/NTCP sa výrazne zvyšuje , vytvára priestor pre korekciu chýb v ožarovacej technike či frakcionáciu
Výpočty biologickej efektívnosti rádioterapie s využitím modelu “LQ“ a “LQ-L“ a mier účinku TCP/NTCP sa postupne stanú súčasťou plánovacieho procesu a záruky kvality aplikácie RT terapie.

## Slide 36: Závery – pokračovanie
4. Nutnosť legislatívne zaradiť rádiobiologické výpočty do zoznamu zdravotníckych výkonov hradených poisťovňou - ako súčasť plánovania liečby a QA
- prínos v znižovaní prevádzkových nákladov pri zlýhaní liečby primárnej či postradiačných komplikácií.
Program BioGray-Plus, dostupný na internete, pokrýva všetky súčasné modality RT (vrátane protónovej) a ukázal sa ako vhodný nástroj pre MP a MD
Reakcia na prednášku dr. J.Grežda
– poskytnúť novú verziu BioGray do konca roku !
– „non stop“ linka na autorov BioGray - pre zložité casusy !

## Slide 37: Rádiobiologické modelovanie podľa prim. M. Konečného,CSc., MOU Brno

## Slide 38
Greetings from Kosice ,Slovakia

## Slide 39: NTD pre Tu a OaR (srdce) ako F(Nfr.)