## Slide 1: Možnosti sledovania a vyhodnocovania trvania procesov v RT
J. Končik
VOÚ, a.s.

## Slide 2: Propozície projektu DELAY
vytvoriť program pre zadávania a vyhodnocovania dát technikou „klient-server“
asynchrónne nahrávanie dát i štatistické vyhodnocovanie
cielená komunikácia medzi serverom a klientami
„portable klient“ (štandardné knižnice OS)

## Slide 3: Charakteristika projektu
Vývojové prostredie: Delphi 5 Pro
DB tabuľky: Paradox / BDE
Cieľový OS: WinXP – Win8
Klient – Server API
  windows socket
  vlastné komunikačné štruktúry
Server: DelayServer.exe
Klient: DelayClient.exe
Prvá verzia projektu: február 2015

## Slide 4: Databázové tabuľky
identifikácia pacienta (master štruktúra)
    PID – timestamp vzniku záznamu PACID – pacient ID / RC
    CHROK, CHSEKV – chorobopis
kurz (slave štruktúra)
register užívateľov
PID – odkaz na master záznam
D0, D1 .. D7 – dátumy
W0,W1 .. W7 – operátor zmeny
D8, D9, W8, W9 - rezerva
SID –vzniku „slave“ záznamu
DID – identifikácia lekára
SESS – počet frakcií
AL, DG, VALID, AIM - filtre
OID - timestamp
TYP - lekár / fyzik / asistent
LOGIN – prihlasovacie meno
SURNAME – priezvisko
FIRSTNAME – meno
PASS – heslo / šifrované
APP0.. APP9 - oprávnenia

## Slide 5: Metóda monitorovania
Projekt eviduje sedem dátumov:
  Indikácia - CT/VSim - Objemy - Plánovanie - Schválenie - 1.frakcia - Ukončenie
počet kalendárnych (pracovných) dní medzi nimi stanovuje doby trvania šiestich procesov v RT:
  Príprava - Objemy - Plánovanie - Schválenie - Zaradzovanie - Terapia

## Slide 6: Metóda výpočtu pracovných dní
1 1 Vznik SR
...
26 12 Druhý sviatok vianočný
3.4.2015 Veľký Piatok
6.4.2015 Veľkonočný pondelok
25.3.2016 Veľký Piatok
28.3.2016 Veľkonočný pondelok
14.4.2017 Veľký Piatok
17.4.2017 Veľkonočný pondelok
..
FixHoDays.bgc - pevné sviatky (dni pracovného pokoja)
Súbory musia byť aktuálne a v katalógu programu „DelayClient“!
FltHoDays.bgc – pohyblivé sviatky
Využíva dva parametrické súbory

## Slide 7: DelayServer
Spravuje databázové tabuľky projektu
  zostavuje zoznamy klientov (po autorizácii)
  kontroluje prístupové práva „klienta“
  vytvára a odosiela kolekcie záznamov podľa požiadaviek „klienta“
Iné funkcie (manuálne)
  prihlásenie operátora
  kontrola konzistencie a poloautomatická oprava dát
  individuálne mazanie poškodených záznamov
  dopĺňanie a zmeny v registri užívateľov
  vytváranie denných záloh (.zip)

## Slide 8: DB Browser

## Slide 9: Panel „Admin“
register užívateľov

## Slide 10: Panel „Editor“
Rozhranie zodpovedá databáze (hierarchické usporiadanie)
  ID pacienta
  kurzy
Zobrazovaná je kolekcia podľa
  dňa vytvorenia
  kľúča (ID)
Záznam má 4 operačné príznaky (implikujú spôsob spracovania po odoslaní na server)
  nová hlavička (pacient) (N) - nový kurz (n)
  zmena v hlavičke (U) - zmena položky kurzu (u)

## Slide 11
Príznak
Hlavička (master)
Kurz (slave)
Nový záznam
Znova načítaj kolekciu
Odošli na server
Prihlásenie odhlásenie zo servera
Dátumy

## Slide 13: Panel „Štatistika“
filtrovanie záznamov / vytváranie kolekcií dát
  dátum indikácie: rok & mesiac / subsekventné mesiace
  diagnóza: konkrétna / všetky
  podmienka: ambulantní / lôžkoví / spolu
  pohlavie: muži / ženy / spolu
  terapeutický cieľ: kuratívna / paliatívna / iná / spolu
  typ záznamu: regulárny / vyradený (kazuistika)
podporovaná štatistika nad kolekciami
  doby trvania procesu (-ov) (priemerne, maximálne)
  podľa názvu
  podľa lekárov