## Slide 1: Zlepšenie plánovania konformnej rádioterapie na Slovensku Pavol Dubinský, Martin Jasenčak, Margita Pobijaková

## Slide 2: Problémy rádioterapie na Slovensku
nedostatočné technologické vybavenie
.
.
.
heterogenita v plánovaní rádioterapie

## Slide 3: Zlepšenie plánovania konformnej rádioterapie na Slovensku
cieľ: zlepšenie liečby zhubných nádorov na Slovensku
prostriedok: štandardizácia plánovania 3D – konformnej rádioterapie
Notes: first things first, prirovnanie k vojne - kazualitám.

## Slide 5
Implementácia 3D CRT
požiadavky:
  technologické
  skúsenosti s 3DCRT plánovaním RT
  kontrola kvality plánovania
prostriedky:
  systematický dlhodobý plán a koncepcia technologického rozvoja
  reálna úhrada liečby zdravotnými poisťovňami
  štandardizácia protokolov a klinickej praxe
  sledovanie indikátorov kvality liečby
Notes: nemáme žiadnu legislatívnu, ktorá by usmerňovala tieto požiadavky
plán: len v rámci nemocníc

## Slide 6: Štruktúra projektu
príprava:
  navrhnutie protokolov
  vytvorenie infraštruktúry pre hodnotenie RT plánov
hodnotenie RT plánov
zlepšenie zručností v plánovaní
overenie kompetencie a jej potvrdenie
Notes: jednoduchá

## Slide 7: Príprava protokolov
6 diagnóz
  prostata
  prsník
  hlava a krk
  konečník
  mozog
  uterus

## Slide 8: Infraštruktúra pre hodnotenie RT plánov
VOÚ
  prostata
  hlava a krk
  mozog
NOÚ
  prsník
  rektum
  uterus
centrálny server
hodnotitelia
prípady dummy
formuláre pre hodnotenie:
  dummy case
  real case

## Slide 9: Úloha IAEA
schválenie protokolov
schválenie dokumentácie
schválenie
  dummy run case
  dummy run plan vypracovaný hodnotiteľmi
Notes: prof. Hanna z belfastu a kolegovia

## Slide 10
Zapojenie pracovísk. Podmienka: aspoň jeden kompletný urýchľovač pre 3D CRT (2014)
9 (13) pracovísk/5,5 mil. obyvateľov
Notes: t.j. 2 LU pre CRT /1 mil . obyvateľov

## Slide 11: Pracoviská
VOÚ, NOÚ: príprava projektu, hodnotitelia
Oddelenia nemocníc:
  Banská Bystrica
  OÚSA
  Martin
  Nitra
  NOÚ – 3 diagnózy
  Prešov
  Trenčín
  VOÚ – 3 diagnózy
  Žilina
Notes: NOÚ a VOÚ súčasne cieľové oddelenia pre diagnózy, ktoré nepripravujú

## Slide 12: Hodnotenie: Dummy case evaluation form
Is radiotherapy prescription clear and correct?
  total dose  yes  no
  fractionation  yes  no
  target volume(s) specification  yes  no
comment:.................................................................................................
Is delineation correct?
  target volume(s)
    GTV  yes  no
    CTV (s)  yes  no
    PTV (s)  yes  no
  organs at risk  yes  no
comment:..................................................................................................
Is dose distribution homogeneity in PTV(s) acceptable?
  minimum dose  yes  no
  maximum dose  yes  no
comment:....................................................................................................
Is dose in critical organs acceptable?
 yes  no comment:.......................................................................
Overall evaluation
 approved  sent back for revision number of attempt:

## Slide 13: Hodnotenie: Real case review form
Is indication of radiotherapy appropriate?
 yes  no comment:......................................................................
Is patient positioning and fixation correct?
 yes  no comment:.......................................................................
Is image aquisition (slice thickness, contrast) according to the protocol?
 yes  no comment:........................................................................
Is radiotherapy prescription clear and correct?
  total dose  yes  no
  fractionation  yes  no
  target volume(s) specification  yes  no
comment:.................................................................................................... .
Is delineation correct?
  target volume(s)
    GTV  yes  no
    CTV (s)  yes  no
    PTV (s)  yes  no
  organs at risk  yes  no
comment:....................................................................................................
Is dose distribution homogeneity in PTV(s) acceptable?
  minimum dose  yes  no
  maximum dose  yes  no
comment:....................................................................................................
Is dose in critical organs acceptable?
 yes  no comment:..........................................................................
Overall evaluation
 approved  sent back for revision number of attempt:

## Slide 14: Výsledky: odoslané plány
6 diagnóz
  prostata
  prsník dummy run aj real case
  hlava a krk
  konečník
  mozog dummy run, len niektoré
  uterus pracoviská
Notes: prostata aj prsník: väčšina: kompliancia 50%
hlava a krk: menej
ostatné: len dummy run

## Slide 15: Zapojenie pracovísk: dummy case aj real case spolu
Pracovisko | Počet prípadov
VOÚ (hodnotené 3 diagnózy) | 5
NOÚ (hodnotené 3 diagnózy) | 5
OÚSA | 6
Martin | 6
Banská Bystrica | 5
Nitra | 5
Prešov | 3
Trenčín | 2
Žilina | 0

## Slide 16: Karcinóm prsníka
Požiadavka | Popis odchýlky | Frekvencia
Polohovanie pacienta | Vytočenie hlavy Použitie bolusu | J J
Ohraničenie CTV | CTV2 presahuje CTV1 Vzdialenosť CTV1 od kože > 5 mm CTV zahŕňa sval CTV presahuje PTV CTV posunutý príliš mediálne | J J J J J
Ohraničenie PTV | Nedostatočná expanzia PTV1 aj PTV2: najmä kraniokaudálne PTV presahuje kožu pacienta mimo kontúru tela PTV1 nedostatočne expandovaný a nedosahuje kožu | O J J
Ohraničenie OaR | Kontúra srdca posunutá kraniálne Zahrnutie v. cava inferior do kontúry srdca | O O
Dozimetria PTV a OaR | Bez dokumentovaných odchýlok | 

## Slide 17: Karcinóm prostaty
Požiadavka | Popis odchýlky | Frekvencia
Polohovanie pacienta | Pacient nie je od pása nadol celkom vyzlečený | J
Ohraničenie GTV | Chýbanie GTV Tkanivo prostaty mimo GTV | J O
Ohraničenie CTV | Zahrnutie steny rekta do CTV Zahrnutie laterálnych častí seminálnych vezikúl Chýbanie expanzie GTV | O J J
Ohraničenie PTV | - | -
Ohraničenie OaR | Dolný okraj rekta pod dolným okrajom sedacej kosti Horný okraj rekta nedosahuje po sigmoidnú kľučku Zahrnutie sigmy do rekta Zakreslené len hlavice femurov pre bedrové kĺby | J O J J
Dozimetria PTV | Nedosiahnutá minimálna predpísaná dávka | J
Dozimetria OaR | Vysoká dávka v bedrových kĺboch pri technike box | J

## Slide 18: Karcinóm hlavy a krku
Požiadavka | Popis odchýlky | Frekvencia
Polohovanie pacienta | - | -
Ohraničenie GTV | Mierne nadhodnotenie rozsahu GTV | 0
Ohraničenie CTV | V CTV2 zahrnuté mäkké podnebie Zahrnutie oblasti Ia pri primárnom tumore v orofaryngu do PTV1 Extenzívny objem pre retrofaryngeálne uzliny Oblasť Ib v CTV2 | J J J J
Ohraničenie PTV | Chýbanie PTV2 | J
Ohraničenie OaR | Nesprávne ohraničenie ústnej dutiny Nesprávne ohraničenie pravej a ľavej kochley | O J
Dozimetria PTV | Predpis dávky nad 54 Gy v 30 frakciách pre profylaktické ožiarenie krku (cN0) pri SIB IMRT Poddávkovanie PTV kvôli šetreniu parotis | J J
Dozimetria OaR | Prekročený odporúčaný dávkový limit pre ústnu dutinu a gl. parotis pri IMRT | O

## Slide 19: MJ

## Slide 20: Záver
máme vypracované protokoly pre 3D CRT plánovanie pre 6 typov nádorov a dostupné pre naše pracoviská
pomocou spätnej väzby sme upozornili na niektoré odchýlky pri plánovaní
projekt prispel k zlepšeniu klinickej praxe na národnej úrovni