## Slide 1: Využitie rádiobiologických modelov pri skúmaní hypotyreózy ako neskorého účinku rádioterapie u pacientov s karcinómami v oblasti hlavy a krku
Mgr. IvanA Kinclová, MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., Ing. Peter Muríň
Onkologické centrum, Univerzitná nemocnica Martin

## Slide 2
Rádioterapia je významnou liečebnou modalitou pri kuratívnej liečbe pacientov s karcinómami v oblasti hlavy a krku (HNC).
Pri RT chceme dosiahnuť:
lokoregionálnu kontrolu tumoru
zároveň zachovanie funkcie zdravých orgánov
Neskoré účinky RT, ktoré znižujú kvalitu života pacientov s HNC po RT:
xerostómia
dysfágia
hypotyreóza.
Pokročilé techniky (objemovo modulovaná oblúková rádioterapia (VMAT), IMRT) umožňujú redukovať nežiaduce účinky zadaním cieľov optimalizácie:
Pokrytie PTV 98%dávky/95% objemu
Minimalizácia dávky na okolité zdravé tkanivá
(miecha – vysoká priorita V50Gy/0%)

## Slide 3: Zakreslenie plánovacieho cieľového objemu a normálnych tkanív v oblasti štítnej žľazy (VMAT-SIB)
štítna žľaza – v PTV
pomocná štruktúra Z-Help – šetrenie štítnej žľazy mimo PTV

## Slide 4: Optimalizácia (VMAT – SIB)

## Slide 5: Vyhodnotenie plánu
1) Histogram objemu a dávky (DVH)
obmedzenia (constraints) dávky a objemu pre jednotlivé orgány – Emami, QUANTEC, RTOG protokoly
Problém:
vzťah medzi fyzikálnou dávkou a odpoveďou tkaniva (tumoru/zdravého tkaniva) nie je lineárny
predstavuje jeden časový bod
vypadla priestorová informácia
2) Rádiobiologické modely
– predikcia biologickej odpovede pomocu vzťahov medzi dávkou a odpoveďou tkaniva (= sigmoidálna funkcia dávky)
      TCP (tumor control probability);
      NTCP (normal tissue complication probability)

## Slide 6
Výpočet NTCP na základe Lyman-Kutcher-Burmanovho (LKB) modelu:
Softvér: BioGray
Parametre:
D – EUD dodaná do sledovaného objemu
n – objemová závislosť NTCP
m – strmosť krivky NTCP oproti dávke
TD – tolerančná dávka na celý orgán, ktorá má za následok pravdepodobnosť komplikácií 50 %

## Slide 7
Charakteristika pacientov
a liečby
37 pacientov liečených od jan. 2014 do apr. 2015 v UNM Martin
Analyzovaní iba pacienti s trvaním sledovania > 3 mesiace – 28 pacientov
spinocelulárny karcinóm v oblasti hlavy a krku (nie karcinóm štítnej žľazy)
vylúčení pacienti s hypotyreózou pred RT
medián sledovania 8 mesiacov (rozsah 3 – 15 mesiacov)
Znak | Počet (%)
N | 28
Pohlavie | 
muži | 24 (85,7 %)
ženy | 4 (14,3 %)
Vek (roky) | 
Medián (rozsah) | 55,79 (41 - 69)
Primárna lokalita tumoru | 
báza oris | 2 (7,1 %)
tonzila | 3 (10,7 %)
jazyk | 1 (3,6 %)
koreň jazyka | 5 (17,9 %)
larynx | 7 (25,0 %)
hypofarynx | 3 (10,7 %)
epifarynx | 1 (3,6 %)
orofarynx | 6 (21,4 %)
T klasifikácia | 
T1+T2 | 14 (50 %)
T3+T4 | 14 (50 %)
N klasifikácia | 
N0+N1 | 10 (35,7 %)
N2+N3 | 18 (64,3 %)
Štádium | 14 (40,0 %)
I+II | 5 (17,9 %)
III+IV | 23 (82,1 %)
Systémová liečba | 
simultánna CHT+ERT | 31 (88,6 %)
RT bez CHT | 4 (11,4 %)
Chirurgická liečba | 
pooperačná adj. RT | 13 (37,1 %)
primárna RT | 22 (62,9 %)

## Slide 8
Hodnotenie funkcie štítnej žľazy
tyreotropný hormón (TSH) – imunorádiometrická analýza (IRMA)
voľný tyroxín (FT4) – rádioimunoanalýza
Normálne hodnoty vo vyšetrujúcom lab.:
TSH 0,3 – 4 mIU/l
FT4 11,5 – 23,0 pmol/l
Klasifikácia pacientov:
Eutyroidní pacienti – normálne TSH, normálne FT4
Hypotyreóza – klinická (zvýš. TSH a zároveň zníž. FT4) + subklinická (zvýš. TSH, norm.FT4)

## Slide 9: Výsledky
Priemerná dávka na štítnu žľazu (Gy) | 
Medián (rozsah) | 53,5 (23,9 - 64,9)
Objem štítnej žľazy pred RT (cm3) | 
Priemer (SD) | 50,3 (10,5)
Stav štítnej žľazy | 
Eutyroidný | 18 (64,3 %)
Klinická alebo subkl. hypotyreóza | 10 (35,7 %)

## Slide 10
Klinické parametre – vek, pohlavie, chirurgická liečba, RT technika alebo pridanie CHT neboli významnými prognostickými faktormi pre vznik hypotyreózy
Výskyt hypotyreózy v našom súbore pacientov(klinic./subklinic. hypotyreóza):
35,7 %
Pri predikcii hypotyreózy boli štatisticky významné tieto parametre:
objem štítnej žľazy pred liečbou
priemerná dávka na štítnu žľazu
hodnota V45
hodnota NTCP (BioGray)
(štatistický rozdiel medzi dvoma skupinami (eutyroid. vs. hypotyr.) vypočítaný na základe neparametrického Mann-Whitney U-testu (hladina významnosti 0,05))

## Slide 11: Záver
Nutnosť potvrdiť predikcie rozsiahlejšími klinickými štúdiami
Z predbežných výsledkov vyplýva:
Zahrnúť štítnu žľazu do cieľov optimalizácie VMAT/IMRT
U pacientov s HNC vyšetrovať TSH (TF4) po ½ roku/1 roku od liečby
Liečbou hypotyreózy dosiahneme zlepšenie kvality života u pac. s HNC po RT.

## Slide 12
Ďakujem za pozornosť.