## Slide 1: Dôkazy validity súčasných modelov TCP/NTCP vo fotónovej a protónovej terapii - v primárnej liečbe a re-ožarovaní
1 Matula P., 1 Koncik J, 2 Zamečnik L., 3 Petera J.
1 Centre of Oncology, Kosice ,SR,
2 Proton Therapy Centre Prague, CR
3 FN KU Hradec Králové
Notes: <number>

## Slide 2: Čo sa „udialo“ v translačnom výskume a vývoji SW Biogray za posledné 2 roky ?
Implementácia rádiobiologických poznatkov :
modelu LQ-L v SRS/SBRT ( Gurrero et al.)
modelu pre odhad „reziduálnej dávky“ pri re-ožarovaní (Matula,Končik)
spresnenie modelu pre TCP/PFS u GBM
( Roma , FN HK )
4. modelu pre protónovú terapiu (PTC Praha)

## Slide 3: Cieľ príspevku
demonštrovať validitu modelov na príkladoch predikcie TCP/NTCP vs. klinické výsledky:
a) s modelom “LQ-L“ pre FSRT/SBRT u Ca plúc
b) s modelom odhadu „reziduálnej dávky“
pri re-ožarovaní mozgu
c) s modelom TCP pre zvýšenie PFS u GBM
d) s modelom NTCP u protónovej terapie
pri RBE=1,1 versus RBE variabílne !

## Slide 4: Materiál a metódy:
Dáta báza rádiobiologických parametrov Tu a OaR implementovaných do SW Biogray
z literárnych zdrojov QUANTEC, EBM etc.
“Re-ožarovanie“ ( modelu Matula,Končik)
TCP/PFS u GBM – (modelu P.Pedicini et al.)
Protónová terapia – (model Carabe et. al.)

## Slide 5: Modelovanie v BioGray z DVH
DVH exportované z TPS
a asociované s dátami v BioGray
TCP/NTCP z DVH a dát protokolu

## Slide 6: TCP/NTCP a nové parametre: Vparc, Veff, Dmax, Dmed,EUD
Partial volume simulation
Calculated from DVH
Benefit
PROSTATE vs. RECTUM
Tumour:
PROSTATE
Tissue:
RECTUM

## Slide 7: Výsledky - dôkazy validity
SBRT u Ca plúc NSCLC I.a (3F/12,5Gy/65 %)
predikcia zlomeniny rebra vs. klin. pozorovanie
II. Testovanie NTCP - pre odhad
„residuálnej dávky“ pri re - ožarovaní mozgu
III. Spresnenie modelu PFS v 3D CRT u GBM
(z meta-analýzy a dát (559 pct.) s FN KU – HK (59 pct)
IV. Predikcia NTCP v protónovej terapii
( v súbore pct. s Ca prostaty (22 pct) z PTC Praha )

## Slide 8: I. SF (exper.data) versus LQ model
Krivky prežívajúcej frakcie SF pri vyšších d/fr prechádzajú do lineárnej závislosti
Dôsledok:
BED a NTCP chybne predikovali vyššie komplikácie než sú pozorované v stereo - rádioterapii

## Slide 9: Prediction NTCP in SBRT model LQ-L (Gurrero et al. )

## Slide 10: I.Grafická interpretacia BED=F(Nfrakcii) (acute vs late reactions)
Late
Acute

## Slide 11: Grafická interpretacia BED=F(Nfrakcii) (acute vs late reactions)
Late
Acute
Acute effects equal BED=72 Gy10
Tu and early effects

## Slide 12: Grafická interpretacia BED=F(Nfrakcii) (acute vs late reactions)
Late
Acute & Tu
Late effects are equal BED= 100 Gy3

## Slide 13: Prediction NTCP in SBRT model LQ-L (Gurrero et al. )

## Slide 14: Príklad výpočtu NTCP in SBRT 3F/12,5 Gy/65% (retro)

## Slide 15: I. DVH in SBRT 3F/ 18Gy/80% PTV (TD=57,7Gy) NSCLC I.
Ribs
Heard
CTV
Lung
PTV

## Slide 16: Podľa pôvodného modelu LQ :
Ribs
90%
Heart
100 %
Lung 4,4 %

## Slide 17: Podľa modifikovaného modelu LQ-L:
Ribs 60%
Lung 3,5 %
Heart 0 %

## Slide 18: I. Predikcia fraktúry pozorovaná po 11 m.
Ribs
60 %

## Slide 19: II. Model NTCP pre re-treatment
Model NTCP - ( Matula, Končik) pre odhad
„residuálnej dávky“ pri re - ožarovaní
(vyfitovaného z retrospektivnych studii).

## Slide 20: Residual tolerance doses in BEDt (%) during re-treatment (sources: F.Stewart, Sminia, Meyer)
Tissues | Interval (in months) | Re - dose in % BEDt | Cum. dose (I+II.) in % BEDt
Skin | > 2 | 70-90 % | 170-190 %
Spinal cord | >12 | 40 % | 140 %
Brain | >10 | 70 % | 170 %
Lung | >12 | 45 % | 145 %
Bladder | >12 | 25 % * | 125 % *

## Slide 21: II. Simulácia rezervy pri re-treatmente (z NTD cum modif. Poisson) pridať tabuľka tolerancii
x = počet dní pauzy
= inflexný bod krivky

## Slide 22: II. Simulácia rezervy pri re-treatmente (z NTD cum modif. Poisson) pridať tabuľka tolerancii
= inflexný bod krivky
x = počet dní pauzy
x = počet dní pauzy
= inflexný bod krivky

## Slide 23: II. Casus GBM – re-treatment po 1 roku

## Slide 24: 1. séria 25F/2Gy=50 Gy 2. re-ožarovanie 13F/2Gy= 26Gy (po 1 r.)
No regener.
NTCP=5,5 %

## Slide 25: III.modul : Ako zlepšiť TCP (= PFS) u GBM ? (59 pct - podnet z FN KU HK)
Obr.1. 59 pct HK Obr.2. PFS= F(LQD2)
PFS(1r.)= 32,8 %
Median= 7,85 mes.

## Slide 26: III.Multicentrická štúdia (Italy) *
* P.Pedicini et al. Clinical radiobiology of glioblastoma multiforme Strahlentherapie und Oncologie 10, 2014 p.925-932

## Slide 27: Vyfitované parametre PFS pre GBM

## Slide 28: Umiestnenie výsledkov PFS(1y) z HK do výstupov meta - štúdie (Italy)

## Slide 29: Závery k modelu PFS pre GBM
Súčasné modely TCP(=PFS) umožňujú
z klinických dát vyfitovať parametre modelu :
 - radiosenzitivity
Td - doubling time
Tk – čas do nástupu proliferácie ,
N - počtu klonogénov v (1 cc )
a stanovenie ich 95% CI
poskytuje návod na zvýšenie TCP/PFS

## Slide 30: IV. Modelovanie TCP/NTCP v protónovej terapii (na základe výzvy k spolupráci z PTC Praha )

## Slide 31: Pozorovaný fenomén : Bragg krivka s RBE = 1.1 vs. RBE variabílne (RBE max = 1.24 , RBE min = 1.07)

## Slide 32: IV. Carabe model NTCP v protónovej terapii
1. s konštantným RBE
2. s variabilnym RBE (Carabe)
= 1,1
=1,24
=1,07

## Slide 33
22 pct. s Ca prostaty z PTC Praha

## Slide 34
NTCPR = 18,5 %

## Slide 35: Korelácia vypočítaných NTCP s incidenciou rektálnych komplikácii podľa RTOG

## Slide 36: Diskusia
Rádiobiologické modelovanie TCP/NTCP pre rôzne
modality RT disponuje silným potenciálom
informácii a závislostí pre odhalenie :
- možných chýb vo fyzikálnych plánoch
- optimalizáciu plánovania
“Validita modelov je priamo závislá
od valididity klinických výstupov“

## Slide 37: Závery
I. Model LQ-L pre hypoF v SBRT zreálnil výpočty BED a NTCP pri d/fr >= 6 Gy.
Fenomén sa prejavuje
pri N <= 3F významne !
pri N >= 5F je nevýznamný.
II. Odhad „reziduálnej dávky“ pri re-ožarovaní je možno v súčasnosti exaktne kvantifikovať

## Slide 38: Závery
III. PFS u GBM možno z 30 % zlepšiť významne
zvýšením TD pri dodržaní akceptovateľnej NTCP !
IV. Pri plánovaní protónovej terapie nutné nahradiť RBE=1,1
variabílnym RBE
Výskyt neskorých účinkov protónovej je porovnateľný
s výsledkami z fotónovej terapie.

## Slide 39: Overall message
„In spite of advanced technology
„golden tool" of good radiotherapy
still remains - radiobiology!
Prof. J. Overgaard
ESMO/ECCO/ESTRO Congress
Stockholm 2011

## Slide 40: Rádiobiologické modelovanie podľa prim. M. Konečného,CSc., MOÚ Brno